## Slide 1
MAȘINĂ AUTONOMĂ
CU URMĂRIRE DE LINIE
ESP32 | Senzori IR | Motoare DC | Control PID
Proiect Arduino | 2026-2027

## Slide 2
PREZENTARE GENERALĂ
Ce este o mașină cu urmărire de linie?
Un vehicul autonom care urmărește o linie neagră pe o suprafață albă folosind senzori infraroșu. Mașina citește datele de la senzori, le prelucrează printr-un algoritm de control PID și ajustează viteza motoarelor pentru a rămâne pe traseu — totul fără intervenție umană.
Controler
ESP32 DevKit — procesor dual-core, WiFi, Bluetooth
Senzori
Matrice de 6 senzori IR (TCRT5000)
Motoare
2-4 motoare DC cu reductor + Driver L298N
Algoritm
Buclă de control PID la ~100 de cicluri/secundă

## Slide 3
COMPONENTE NECESARE
ESP32 DevKit V1
Microcontrolerul principal — WiFi, Bluetooth, multe porturi GPIO
Matrice 6 senzori IR
TCRT5000 — citește poziția liniei prin ieșire analogică
Driver motor L298N
Punte H dublă — controlează 2 motoare (viteză + direcție)
2x Motoare DC + Roți
Motoare TT (3-6V) cu roți de cauciuc pentru aderență
Șasiu / Cadru
Platformă din acril sau printată 3D pentru montaj
Baterie (7.4V)
2S LiPo sau 4xAA — alimentează motoarele + ESP32
LED-uri + Rezistențe
Indicatoare de stare: alimentare, viraje, linie pierdută
Fire + Breadboard
Conexiuni de prototipare între module

## Slide 4
CUM FUNCȚIONEAZĂ
1. DETECTARE
Senzorii IR citesc poziția liniei
>
2. PRELUCRARE
ESP32 calculează abaterea de la centru
>
3. PID
Algoritmul PID calculează corecția
>
4. ACȚIUNE
Motoarele ajustează viteza și direcția
Algoritmul de Control PID
> P (Proporțional) — Corecție proporțională cu eroarea. Eroare mare = virare bruscă
> I (Integral) — Acumulează erorile anterioare. Corectează devierea constantă
> D (Derivativ) — Anticipează eroarea viitoare. Previne oscilațiile și depășirile
Ieșire = Kp × eroare + Ki × Integrala(eroare) + Kd × d(eroare)/dt

## Slide 5
PROBLEME POSIBILE
Mașina oscilează / face zig-zag pe linie dreaptă
Cauză: PID nereglat — Kd prea mic sau Kp prea mare
Mașina pierde linia în viraje strânse
Cauză: Viteză prea mare pentru raza virajului, sau senzorii detectează curba prea târziu
Senzorii dau valori inconsistente
Cauză: Interferență de lumină ambiantă, înălțime greșită a senzorilor sau probleme cu suprafața
Motoarele se rotesc cu viteze diferite
Cauză: Toleranțe de fabricație — motoarele nu sunt niciodată identice
ESP32 se resetează aleatoriu în funcționare
Cauză: Căderi de tensiune când motoarele consumă curent mare (condiție de blocare)
Funcționează pe hârtie dar eșuează pe alte suprafețe
Cauză: Pragul este fix — necesită calibrare pentru fiecare suprafață

## Slide 6
SOLUȚII
Zig-Zag / Oscilații
Începe doar cu P, crește Kp până la oscilație
Adaugă D pentru amortizare — crește Kd treptat
Adaugă I doar pentru derivă constantă
Valori de start: Kp=25, Ki=0, Kd=15
Pierderea liniei în viraje
Reduce viteza proporțional cu 1/eroare
Folosește media ponderată a tuturor celor 6 senzori
Adaugă recuperare: rotire pentru regăsirea liniei
Matrice mai largă = detectare mai timpurie
Probleme cu senzorii
Calibrare la pornire: citește valori min/max
Prag = (min + max) / 2 pentru fiecare senzor
Montaj la 5-15mm de sol, testează înălțimea
Adaugă ecran de protecție la lumină
Viteze diferite ale motoarelor
Aplică un factor de corecție software
Folosește encodere pentru control în buclă închisă
Măsoară RPM real, calculează raportul
Resetări ale ESP32
Adaugă condensator 470uF-1000uF pe linia de alimentare
Alimentare separată: baterie→motoare, regulator→ESP32
Folosește LM7805 sau convertor buck pentru 5V stabil
Adaptare la suprafață
Rutină de auto-calibrare la pornire
Stochează calibrarea în memoria ESP32 (NVS)
Prag adaptiv în timpul funcționării

## Slide 7
TESTARE ȘI REGLARE PID
1
Pasul 1: Test senzori
Afișează valorile brute pe Serial. Verifică dacă fiecare senzor detectează alb/negru.
2
Pasul 2: Test motoare
Rulează fiecare motor la diferite valori PWM. Verifică direcția. Notează PWM-ul minim de pornire.
3
Pasul 3: Control doar cu P
Setează Ki=0, Kd=0. Începe cu Kp=10, crește până când mașina urmărește linia dar oscilează.
4
Pasul 4: Adaugă Derivata
Menține Kp la ~60% din valoarea critică. Crește Kd până când oscilațiile se opresc.
5
Pasul 5: Adaugă Integrala
Doar dacă mașina deviază constant într-o parte. Folosește Ki foarte mic (0.01-0.1).
6
Pasul 6: Optimizare viteză
Crește viteza de bază treptat. Reglează Kd pentru fiecare viteză. Găsește viteza maximă stabilă.

## Slide 8
ÎMBUNĂTĂȚIRI ȘI IDEI BONUS
Panou WiFi
ESP32 servește o pagină web cu date live de la senzori și valori PID. Reglare de pe telefon!
Gestionare intersecții
Detectează intersecții în T și încrucișări. Programează reguli de prioritate.
Adaptare viteză
Încetinește în curbe, accelerează pe linii drepte. Viteză = f(1/eroare).
Cronometru + Numărător tururi
Detectează marcajul start/finiș. Numără tururile, afișează cel mai bun timp pe OLED.
Evitare obstacole
Adaugă senzor ultrasonic HC-SR04. Oprește dacă există obstacol pe traseu.
Indicatoare LED
Viraj stânga = clipire stânga. Dreapta = clipire dreapta. Linie pierdută = roșu.
Control Bluetooth
Comută între modul autonom și manual de pe telefon, pentru depanare.
Înregistrare date
Salvează datele senzorilor + PID pe card SD. Analizează pentru optimizare.

## Slide 9
MULȚUMIM
Întrebări?
Mașină Autonomă cu Urmărire de Linie | ESP32 + Senzori IR + Control PID